# Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 4.211-80
"Система показателей качества продукции. Строительство.
Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые.
Номенклатура показателей"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. N 256)

# Sistem оf grade indices for production. Building. Rock products used in construction and porous aggregates for concrete. Nomenclature of characteristic

Дата введения 1 июля 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества нерудных строительных материалов и неорганических пористых природных и искусственных заполнителей для бетона представляющих собой зернистые сыпучие строительные материалы, для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании качества продукции;

выборе оптимального варианта новой продукции;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ 4.200-78.

Количественные значения показателей качества материалов и методы их определения устанавливаются соответствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды продукции.

# 1. Номенклатура показателей качества

1.1. Номенклатура показателей качества нерудных строительных материалов, пористых заполнителей для бетона и других зернистых сыпучих строительных материалов по критериям, единицам измерения и обозначения показателей качества указаны в табл.1.

Таблица 1

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│  Наименование критерия, показателя качества и единица   │   Условное   │

│                        измерения                        │ обозначение  │

│                                                         │  показателя  │

│                                                         │   качества   │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│                 1. Технический уровень                  │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1. Показатели назначения                               │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.1. Зерновой состав                                   │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.1.1. Номинальный  (наибольший  и  наименьший)  размер│   D_наиб /   │

│зерен щебня, гравия, песка, мм                           │    D_наим    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.1.2.  Полные  остатки,  %,  на  контрольных   ситах с│     A_i      │

│отверстиями размером D_1                                 │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.1.3. Модуль  крупности  (сумма  полных   остатков на │     M_к      │

│стандартном наборе сит, деленная на 100) усл.ед.         │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.1.4. Размер кусков бутового камня, мм                │     А_к      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.2. Содержание пылевидных и глинистым частиц          │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.2.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %     │    П_отм     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.2.2. Содержание глины в комках, %                    │     П_гл     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.3. Форма зерен                                       │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.3.1. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы,│     П_ф      │

│%                                                        │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.3.2. Содержание дробленых или расколотых зерен, %    │      Щ       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.3.3. Коэффициент формы зерен  (отношение  наибольшего│    К_ф.з     │

│размера к наименьшему), усл. ед.                         │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4. Прочность                                         │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1 4.1. Дробимостъ щебня и гравия при сжатии в цилиндре,│     D_ро     │

│%                                                        │              │

│                                                         │              │

│Марка гравия и щебня из  гравия  по  дробимости,    марка│      M       │

│щебня по прочности                                       │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4.2. Прочность пористых  заполнителей  при   сжатия в│ сигма_сж, п  │

│цилиндре, МПа (кгс/см2)                                  │              │

│                                                         │              │

│Марка по прочности пористых заполнителей                 │      П       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4.3. Истираемость в полочном барабане, %             │      И       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4.4. Сопротивление удару на копре ПМ, усл.ед.        │      У       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4.5. Содержание в щебне и гравии зерен слабых  пород,│     Х_сл     │

│%                                                        │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.4.6. Предел  прочности  при  сжатии  исходной  горной│     R_сж     │

│породы, МПа (кгс/см2)                                    │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.5. Плотность                                         │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.5.1. Плотность (без  пор)  породы  (материала)  зерен│      ро      │

│щебня, гравия, кусков камня                              │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.5.2. Плотность зерен (включая поры - объемная  масса)│     ро_к     │

│щебня, гравия, песка и кусков камня                      │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.5.3. Плотность  (включая  поры  и  пустоты - объемная│     ро_н     │

│насыпная масса) щебня, гравия, песка                     │              │

│                                                         │              │

│Марка по плотности (включая поры и пустоты - по  объемной│     М_рн     │

│насыпной массе)                                          │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.6. Пористость зерен щебня. гравия и кусков камня, %  │    V_пор     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.7.  Пустотность  щебня,  гравия    и     песка (объем│    V_м, п    │

│межзерновых пустот), %                                   │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.8. Водопоглощение, %                                 │    W_погл    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.9. Влажность, %                                      │      W       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.10. Водопотребность мелкого пористого заполнителя, % │     B_м      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.11. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м х К)         │    лямбда    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.12. Теплоемкость, Дж/К                               │      С       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.13. Содержание стеклофазы, %                         │     С_ф      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.14.Гидравлическая активность пористого песка, мг/дм3 │    М_CaO     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.15. Минералого-петрографический состав               │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.15.1. Содержание  пород  и  минералов,  в  том  числе│      Х       │

│инородных горных пород, %                                │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.15.2.  Содержание  вредных  примесей,  в  том   числе│     В_р      │

│потенциально-реакционноспособных  пород  и    минералов и│              │

│органических примесей                                    │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.15.3.  Содержание  водорастворимых       сернистых  и│     SO_2     │

│сернокислых соединений, %                                │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.16. Морозостойкость, цикл                            │     М_рз     │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.17. Потери массы пористых заполнителей при кипячении,│    М_кип     │

│%                                                        │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.18. Потери массы при прокаливании, %                 │     nnn      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.19.  Стойкость  против  силикатного   и   железистого│   M_c, M_ж   │

│распада, %                                               │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.20. Содержание слабообожженных зерен (частиц), %     │    П_с, э    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.1.21. Коэффициент размягчения, усл. ед.                │     К_р      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.2. Показатели технологичности                          │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.2.1. Трудоемкость нормо-ч/м3                           │     Т_н      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.2.2. Энергоемкость, кВт х ч/м3                         │     Э_н      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.2.3. Выход продукции из единицы горной массы, %        │     К_в      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.3. Показатели транспортабельности                      │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1.3.1. Коэффициент уплотнения при транспортирования      │     У_п      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│          2. Стабильность показателей качества           │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2.1. Однородность                                        │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2.1.1.   Среднее   значение   показателя     назначения и│     Х(-)     │

│надежности                                               │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2.1.2   Среднеквадратическое    отклонение    показателей│    сигма     │

│назначения и надежности                                  │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2.1.3.  Коэффициент  вариации  показателей   назначении и│   v (v_po;   │

│надежности для отдельных видов продукции, % (коэффициенты│v_сигма; v_Mк)│

│вариации плотности и прочности пористых заполнителей  для│              │

│бетона, модуля крупности песка)                          │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│2.1.4.  Предельные  значения  показателей    назначения и│   Х(-) + -   │

│надежности                                               │    2сигма    │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│             3. Экономическая эффективность              │              │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3.1. Себестоимость, руб./м3                              │      С       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3.2. Оптовая цена, руб/м3                                │      Ц       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3.3. Рентабельность, %                                   │      Р       │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│3.4.   Народнохозяйственный   экономический     эффект от│      Е       │

│повышения качества продукции, руб./м3                    │              │

└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

1.2. Для отдельных видов продукции при соответствующем обосновании могут применяться другие показатели качества.

# 2. Применяемость критериев и показателей качества

2.1. Область применения критериев качества продукции должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Применяемость показателей качества устанавливается для основных видов нерудных строительных материалов (щебень, гравий, песок, песчано-гравийные смеси, бутовый камень, отсевы дробления), щебня из шлаков, пористых заполнителей для бетона (керамзит, шунгизит, аглопорит, перлит, шлаковая пемза, вермикулит. пористые горные породы) и других.

2.3. Применяемость показателей назначения по критерию технического уровня для нерудных строительных материалов и щебня из шлаков приведены в табл.2 и для пористых заполнителей для бетона в табл.3.

2.4. Показатели транспортабельности и технологичности применяются для всех видов материалов.

2.5. Показатели качества по критериям стабильности и экономической эффективности применяются для всех видов материалов.

2.6. Применяемость показателей для материалов, не указанных в табл.1-3 (вновь разработанных и осваиваемых), следует принимать по аналогии с приведенными материалами того же функционального назначения.

# Применяемость показателей для нерудных строительных материалов

Таблица 2

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Шифр  │                                           Вид продукции                                           │

│показа-├─────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────┬─────┬────────────────┬──────┤

│ теля  │             Щебень              │       │           Песок           │     │     Смесь      │      │

│качест-├──────────────────────────┬──────┤Гравий ├────────┬─────────┬────────┤ Ка- │песчано-гравий- │Отсев │

│  ва   │  для строительных работ  │ для  │  для  │природ- │дробле-  │дробле- │мень │      ная       │дроб- │

│       │                          │балла-│строи- │  ный,  │ный, дро-│ ный из │буто-│                │ления │

│       │                          │стного│тельных│обогаще-│ бленый  │отсевов │ вый │                │      │

│       ├──────┬─────┬───────┬─────┤ слоя │ работ │ нный,  │обогащен-│   и    │     ├──────┬─────────┤      │

│       │  из  │ из  │из шла-│деко-│желез-│       │фракцио-│  ный,   │дробле- │     │ для  │   для   │      │

│       │скаль-│ гра-│ков ме-│рати-│нодо- │       │нирован-│дробленый│  ный   │     │строи-│балласт- │      │

│       │ ных  │ вия │таллур-│вный │рожно-│       │  ный   │фракцио- │обогаще-│     │тель- │ного слоя│      │

│       │пород │     │гичес- │     │  го  │       │        │нирован- │нный из │     │ ных  │железно- │      │

│       │      │     │ ких   │     │пути  │       │        │  ный,   │отсевов │     │работ │дорожного│      │

│       │      │     │топлив-│     │      │       │        │декорати-│        │     │      │  пути   │      │

│       │      │     │ ных и │     │      │       │        │  вный   │        │     │      │         │      │

│       │      │     │  др.  │     │      │       │        │         │        │     │      │         │      │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.1.1│  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.1.2│  +   │  +  │   +   │  +  │  +-  │   +   │   +    │    +    │   +    │  -  │  +   │    +    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.1.3│  -   │  -  │   -   │  -  │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │  +  │  -   │    -    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.1.4│  -   │  -  │   -   │  -  │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │  +  │  -   │    -    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.2.1│  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  -  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.2.2│  +   │  +  │   -   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.3.1│  +   │  +  │   +   │  -  │  -   │   -   │   -    │    -    │   -    │  -  │  -   │    -    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.3.2│  -   │  +  │   -   │  -  │  +   │   -   │   -    │    -    │   -    │  -  │  -   │    -    │  -   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.4.1│  +   │  -  │   +   │  +  │  +   │   +   │   -    │    -    │   -    │  -  │  +-  │   +-    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.4.3│  +   │  +  │   +   │ +-  │  +   │   +   │   -    │    -    │   -    │  -  │  +-  │    -    │  +-  │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.4.4│  -   │  -  │   +   │  -  │  +   │   -   │   -    │    -    │   -    │  -  │  -   │    -    │  -   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.4.5│  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   -    │    -    │   -    │  -  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.4.6│  +   │  -  │   -   │  +  │  +   │   -   │   -    │    +    │   +    │  +  │  -   │    -    │  -   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.1.5│  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.6  │  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.7  │  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   +    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.1.15 │  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   -    │    +    │   +    │  +  │  +   │    +    │  +   │

├───────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────┼──────┤

│1.2.1  │  +   │  +  │   +   │  +  │  +   │   +   │   -    │   +-    │   -    │  +  │  +-  │    -    │  +-  │

└───────┴──────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴──────┴─────────┴──────┘

# Применяемость показателей качества пористых заполнителей

Таблица 3

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Шифр   │                         Вид продукции                           │

│показа- ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬────────────┤

│ теля   │Керамзит│Шунгизит│Аглопо- │ Перлит │Шлаковая │Верми-│Пористые го-│

│качест- │(гравий │(гравий │  рит   │(щебень │  пемза  │кулит │рные  породы│

│  ва    │и песок)│и песок)│(щебень │и песок)│(щебень и│      │(щебень    и│

│        │        │        │и песок)│        │ песок)  │      │и песок)    │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.1.1 │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.1.2 │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.2.1 │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.3.1 │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.3.2 │   +    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.3.3 │   +    │   -    │   +    │   -    │    +    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.4.2 │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.4.6 │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.5.1 │   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.5.2 │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.5.3 │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.6   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.7   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.8   │   +    │   +    │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.9   │   +    │   +    │   -    │   +    │    -    │  +   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.10  │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.11  │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.12  │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  +-  │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.13  │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  -   │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.14  │   +-   │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  -   │    +-      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.15.1│   -    │   -    │   -    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.1.15.3│   +    │   -    │   +    │   -    │    +    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.1   │   +    │   +    │   +    │   +    │    +    │  +   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.2   │   +    │   +    │   -    │   -    │    +    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.3   │   -    │   -    │   +    │   -    │    -    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.4   │   -    │   -    │   +    │   -    │    +    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.5   │   +    │   -    │   +    │   -    │    -    │  -   │     -      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│1.2.6   │   -    │   -    │   +    │   -    │    -    │  -   │     +      │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼────────────┤

│2.1.3   │   +    │   +-   │   +-   │   +-   │   +-    │  -   │     +      │

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴────────────┘

Примечание. В табл.2 и 3 знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.