# Государственный стандарт СССР ГОСТ 4.217-81
"Система показателей качества продукции. Строительство.
Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 16 февраля 1981 г. N 21)

# Quality rating system. Building. Moulds for manufacturing reinforcedarticles. Nomenclature of characteristics

Срок введения установлен с 01.01.1982 г.

См. также ГОСТ 4.250-79 "Система показателей качества продукции. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей", утвержденный постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1978 г. N 264

1. Номенклатура показателей качества

2. Применяемость критериев показателей качества

Настоящий стандарт распространяется на стальные формы для изготовления железобетонных изделий (далее изделий).

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества форм, применяемых при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов по проектированию и изготовлению форм;

выборе оптимального варианта новых форм;

аттестации, прогнозировании и планировании повышения качества форм;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества форм должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями, рабочими чертежами, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. Номенклатура показателей качества

1. Технический уровень

2. Стабильность показателей качества

3. Экономическая эффективность

4. Конкурентоспособность на внешнем рынке

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐

│Наименование критерия, показателя качества и │  Условное обозначение   │

│              единицы измерения              │   показателя качества   │

├─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤

│                        1. Технический уровень                         │

│                                                                       │

│1.1. Показатели назначения                   │                         │

│                                             │                         │

│1.1.1. Наименование формы                    │            -            │

│1.1.2.    Наибольшее    число    одновременно│           n_н           │

│формуемых изделий, шт.                       │                         │

│1.1.3. Число типоразмеров  и  марок  изделий,│        n_т, n_м         │

│изготовляемых в форме, шт.                   │                         │

│1.1.4. Масса формы, кг                       │           М_ф           │

│1.1.5. Наименование  технологии  изготовления│            -            │

│изделий                                      │                         │

│1.1.6. Способ  перемещения  при  изготовлении│            -            │

│изделий                                      │                         │

│1.1.7. Способ распалубки                     │            -            │

│1.1.8. Метод натяжения арматуры              │            -            │

│1.1.9. Механизм для уплотнения бетонной смеси│            -            │

│1.1.10. Способ крепления  формы  к  механизму│            -            │

│для уплотнения                               │                         │

│1.1.11. Метод ускоренного твердения бетона   │                         │

│                                             │                         │

│1.2. Показатели конструктивности             │                         │

│                                             │                         │

│1.2.1. Внутренние основные проектные  размеры│      L, b, h, Д, d      │

│собранной незагруженной формы (длина, ширина,│                         │

│высота, длина диагонали, диаметр), мм        │                         │

│1.2.2.    Показатели         жесткости формы,│                         │

│оцениваемой по параметрам деформативности    │                         │

│1.2.2.1. Прогиб формы в загруженном состоянии│            у            │

│(от собственной массы, массы бетона и  усилий│                         │

│натяжения арматуры), мм                      │                         │

│1.2.2.2. Сближение упоров от  силы  натяжения│        Дельта l         │

│арматуры, мм                                 │                         │

│1.2.2.3.   Прогиб   свободного       угла при│           y_д           │

│диагональном   опирании   (для   перемещаемых│                         │

│форм), мм                                    │                         │

│1.2.2.4. Прогиб бортов загруженной формы, мм │            у            │

│1.2.3. Показатели геометрической точности    │                         │

│1.2.3.1. Отклонения внутренних размеров  форм│         дельта          │

│по длине, ширине, высоте, длине  диагонали  и│                         │

│диаметру, мм                                 │                         │

│1.2.3.2.  Отклонении  от  проектных  размеров│         дельта          │

│элементов форм, образующих отверстия и уступы│                         │

│в изделиях, мм                               │                         │

│1.2.3.3.    Отклонение    от    плоскостности│         Дельта          │

│(неплоскостность)     рабочей     поверхности│                         │

│поддона, мм                                  │                         │

│1.2.3.4. Отклонения от  проектного  положения│                         │

│элементов   форм,   определяющих    положение│         дельта          │

│арматурных  выпусков,  закладных    деталей и│                         │

│монтажных петель, мм                         │                         │

│1.2.3.5.   Отклонения   от     размеров между│         дельта          │

│рабочими поверхностями упоров в формах, мм   │                         │

│1.2.3.6.  Отклонение  от   перпендикулярности│         Дельта          │

│(неперпендикулярность) внутренних  плоскостей│                         │

│бортов к плоскости поддона, мм               │                         │

│1.2.3.7.   Отклонение   от    прямолинейности│         Дельта          │

│(непрямолинейность)      профиля      рабочих│                         │

│плоскостей поддона и бортов, мм              │                         │

│1.2.3.8.  Непрямоугольность  (разность   длин│         Дельта          │

│диагоналей   прямолинейных          форм и их│                         │

│прямоугольных элементов), мм                 │                         │

│1.2.3.9.   Отклонение   от    прямолинейности│         Дельта          │

│образующих цилиндрических поверхностей, мм   │                         │

│1.2.3.10.    Отклонение     от     овальности│         Дельта          │

│цилиндрических элементов форм, мм            │                         │

│1.2.3.11. Зазор  между  примыкающими  частями│         дельта          │

│форм и поддоном, мм                          │                         │

│1.2.4.   Параметры   шероховатости    рабочих│         Ra, Rz          │

│поверхностей, мкм                            │                         │

│                                             │                         │

│1.3. Показатели надежности                   │                         │

│                                             │                         │

│1.3.1.   Ресурс   до   первого   капитального│           Т_к           │

│ремонта, циклов                              │                         │

│1.3.2. Ресурс до списания, циклов            │          Т_сп           │

│1.3.3. Гарантийный срок эксплуатации, мес    │           Т_г           │

│1.3.4. Сохраняемость при хранении, мес       │           Т_с           │

│                                             │                         │

│1.4. Показатели технологичности              │                         │

│                                             │                         │

│1.4.1. Удельная металлоемкость  (масса  формы│           М_у           │

│на 1 м3 изделия), кг/м3                      │                         │

│1.4.2. Разборность  формы  (число  отделяемых│           n_о           │

│основных элементов), шт.                     │                         │

│1.4.3.  Удельная  трудоемкость  изготовления,│           Т_и           │

│чел х ч/т                                    │                         │

│1.4.4. Удельная трудоемкость сборки, разборки│           Т_м           │

│и переналадки формы, чел х ч/т               │                         │

│                                             │                         │

│1.5. Показатели транспортабельности          │                         │

│                                             │                         │

│1.5.1.  Габаритные  размеры  (длина,  ширина,│       L, В, Н, D        │

│высота, диаметр), мм                         │                         │

│1.5.2. Наименование устройств для  захвата  и│            -            │

│транспортирования                            │                         │

│1.5.3.     Способ          транспортировки от│            -            │

│завода-изготовителя                          │                         │

│1.5.4.  Удельная  трудоемкость     погрузки и│           Т_т           │

│разгрузки, чел х ч                           │                         │

│                                             │                         │

│1.6. Эстетические показатели                 │                         │

│                                             │                         │

│1.6.1. Товарный вид, балл                    │            -            │

│                                             │                         │

│1.7. Эргономические показатели               │                         │

│                                             │                         │

│1.7.1.  Удобство  обслуживания   (распалубки,│            -            │

│укладки   арматуры   и   закладных   деталей,│                         │

│чистки), балл                                │                         │

│                                             │                         │

│1.8. Показатели стандартизации и унификации  │                         │

│                                             │                         │

│1.8.1. Коэффициент повторяемости, %          │           К_п           │

│1.8.2. Коэффициент применяемости, %          │           К_у           │

│                                             │                         │

│1.9. Показатели безопасности                 │                         │

│                                             │                         │

│1.9.1. Наличие приспособлений, обеспечивающих│            -            │

│безопасность работ при  распалубке, натяжении│                         │

│арматуры, сборке и транспортировании         │                         │

│                                                                       │

│                 2. Стабильность показателей качества                  │

│                                                                       │

│2.1. Количество рекламации в объеме поставки,│            -            │

│%                                            │                         │

│2.2. Показатель  сдачи  продукции  с  первого│            -            │

│предъявления, %                              │                         │

│2.3.  Показатель  соблюдения     стандартов и│          П_с.т          │

│технических условий, %                       │                         │

│                                                                       │

│                    3. Экономическая эффективность                     │

│                                                                       │

│3.1. Цена формы, руб.                        │            Ц            │

│3.2.   Себестоимость,   руб./ед.    продукции│            С            │

│(т.шт.)                                      │                         │

│3.3. Рентабельность, %                       │            Р            │

│                                                                       │

│               4. Конкурентоспособность на внешнем рынке               │

│                                                                       │

│4.1. Возможность экспортной поставки         │            -            │

└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

1.2. Для отдельных видов форм при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

# 2. Применяемость критериев показателей качества

2.1. Применяемость критериев качества форм в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов форм

.