# Государственный стандарт Союза ССР
ГОСТ 8484-82
"Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий.
Конструкция и размеры"
(утв. постановлением Госкомстроя СССР от 30 июля 1982 г. N 197)

# Reinforced concrete window boards for production buildings.and dimensions

Срок введения установлен с 1 июля 1983 г.

Взамен ГОСТ 8484-71, кроме типов и основных размеров плит

1. Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее - плиты), предназначаемые для применения в оконных проемах стен производственных зданий, и устанавливает конструкцию и размеры плит.

2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6785-80 и настоящего стандарта.

3. Конструкция и размеры плит должны приниматься в соответствии с рабочей документацией, приведенной в обязательном приложении 1.

4. Изготовление арматурных сеток следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68, ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.

Взамен ГОСТ 10922-75 с 1 января 1991 г. постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1990 г. N 45 введен в действие ГОСТ 10922-90

Дуговая сварка крестообразных соединений не допускается.

5. Толщина защитного слоя бетона для арматурных сеток обеспечивается фиксаторами из бетона, пластмассы или других неметаллических материалов.

6. Примеры расположения подоконных плит в оконных проемах стен из железобетонных панелей, блоков, кирпича и трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана приведены в справочном приложении 2.

Приложение 1

Обязательное

┌──────────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐

│          │            Марка плиты             │   Масса   │           │

│          ├─────────────────┬──────────────────┤арматурной │           │

│          │изготовляемой из │ изготовляемой из │ проволоки │           │

│          │ тяжелого бетона │силикатного бетона│класса Вр I│           │

│          │                 │                  │   по ТУ   │           │

│          │                 │                  │14-4-659-75│           │

│          │                 │                  │D 3 мм, кг │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │   ПО 8.20.35-Т  │   ПО 8.20.35-С   │    0,2    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │   ПО 8.25.35-Т  │   ПО 8.25.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.15.35-Т  │  ПО 12.15.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.20.35-Т  │  ПО 12.20.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.25.35-Т  │  ПО 12.25.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.30.35-Т  │  ПО 12.30.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.40.35-Т  │  ПО 12.40.35-С   │    0,5    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 12.50.35-Т  │  ПО 12.50.35-С   │    0,6    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 18.15.35-Т  │  ПО 18.15.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 18.20.35-Т  │  ПО 18.20.35-С   │    0,3    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 18.25.35-Т  │  ПО 18.25.35-С   │    0,5    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 18.30.35-Т  │  ПО 18.30.35-С   │    0,5    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 18.40.35-Т  │  ПО 18.40.35-С   │    0,7    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 16.50.35-Т  │  ПО 18.50.35-С   │    0,8    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 20.15.35-Т  │  ПО 20.15.35-С   │    0,4    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 20.20.35-Т  │  ПО 20.20.35-С   │    0,4    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 20.25.35-Т  │  ПО 20.25.35-С   │    0,4    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО 20.30.35-Т  │  ПО 20.30.35-С   │    0,5    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  3.10.35-Т  │   ПО 3.10.35-С   │    0,1    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  3.15.35-Т  │   ПО 3.15.35-С   │    0,2    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  3.20.35-Т  │   ПО 3.20.35-С   │    0,2    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  5.10.35-Т  │   ПО 5.10.35-С   │    0,2    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  5.15.35-Т  │   ПО 5.15.35-С   │    0,2    │           │

│          ├─────────────────┼──────────────────┼───────────┤           │

│          │  ПО  5.20.35-Т  │   ПО 5.20.35-С   │    0,2    │           │

│          └─────────────────┴──────────────────┴───────────┘           │

│1. Цифровые индексы в марках  плит  обозначают  соответственно  размеры│

│плит: длину в дм, ширину в см и толщину в мм.                          │

│                     ┌─────────────────────────────────────────────────┤

│2.  Парки  плит  даны│                                                 │

│без   указания   вида│               ГОСТ 8484-82.000 PC               │

│лицевой поверхности  │                                                 │

│                     ├───────────────────────┬────────┬───────┬────────┤

│                     │                       │ Стадия │ Лист  │ Листов │

│                     │   Подоконные плиты    ├────────┼───────┼────────┤

│                     │                       │   Р    │   -   │   1    │

│                     │     Расход стали      ├────────┴───────┴────────┤

│                     │                       │                         │

└─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘

Начало таблицы, см. продолжение

┌────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Фор-│Зо-│Поз.│     Обозначение      │  Наименование  │            Кол. на исполнение ГОСТ 8484-82.00 -            │При- │

│мат │на │    │                      │                ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤меча-│

│    │   │    │                      │                │  -  │ 01  │ 02  │ 03  │ 04  │  05  │ 06  │ 07  │ 08  │ 09  │ ние │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                     Документация                                                       │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.000 PC   │Расход стали    │  Х  │  Х  │  X  │  X  │  X  │  X   │  X  │  Х  │  X  │  X  │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.100 СБ   │Сборочный чертеж│  Х  │  Х  │  X  │  X  │  X  │  X   │  X  │  X  │  X  │  X  │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                    Сборочные единицы                                                   │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ А4 │   │ 1. │ГОСТ 8484-82.110      │Сетка арматурная│  1  │     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 01│                │     │  1  │     │     │     │      │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 02│                │     │     │  1  │     │     │      │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 03│                │     │     │     │  1  │     │      │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 04│                │     │     │     │     │  1  │      │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 05│                │     │     │     │     │     │  1   │     │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 06│                │     │     │     │     │     │      │  1  │     │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 07│                │     │     │     │     │     │      │     │  1  │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 08│                │     │     │     │     │     │      │     │     │  1  │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 09│                │     │     │     │     │     │      │     │     │     │  1  │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │ 2. │                      │Материал - бетон│0,006│0,007│0,006│0,008│0,011│0,013 │0,017│0,021│0,009│0,013│     │

│    │   │    │                      │М200, м3        │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                     │                          ГОСТ 8484-82.100                        │

│                                                     ├──────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────┤

│                                                     │                                          │Стадия │ Лист │ Листов │

│                                                     │             Подоконная плита             ├───────┼──────┼────────┤

│                                                     │                                          │   P   │  1   │   3    │

│                                                     │               Спецификация               ├───────┴──────┴────────┤

│                                                     │                                          │                       │

└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

Продолжение таблицы, см. окончание

┌────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Фор-│Зо-│Поз.│     Обозначение      │  Наименование  │            Кол. на исполнение ГОСТ 8484-82.100 -           │При- │

│мат │на │    │                      │                ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┤меча-│

│    │   │    │                      │                │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │ 15  │ 16  │  17  │ 18  │ 19  │ ние │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                      Документация                                                      │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.000 PC   │Расход стали    │  Х  │  Х  │  X  │  X  │  X  │  X  │  X  │  Х   │  X  │  X  │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.100 СБ   │Сборочный чертеж│  Х  │  Х  │  X  │  X  │  X  │  X  │  X  │  X   │  X  │  X  │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                   Сборочные единицы                                                    │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│ А4 │   │ 1. │ГОСТ 8484-82.110 - 10 │Сетка арматурная│  1  │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 11 │                │     │  1  │     │     │     │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 12 │                │     │     │  1  │     │     │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 13 │                │     │     │     │  1  │     │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 14 │                │     │     │     │     │ 1   │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 15 │                │     │     │     │     │     │  1  │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 16 │                │     │     │     │     │     │     │  1  │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 17 │                │     │     │     │     │     │     │     │  1   │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 18 │                │     │     │     │     │     │     │     │      │  1  │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                 - 19 │                │     │     │     │     │     │     │     │      │     │  1  │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                        Материал                                                        │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│    │   │ 2. │                      │Бетон М 200, м3 │0,016│0,019│0,025│0,032│0,011│0,014│0,018│0,021 │0,001│0,002│     │

│    │   │    │                      │                │     │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                                                                                        │

│                                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┬────────┤

│                                                          │                                                    │  Лист  │

│                                                          │                  ГОСТ 8484-82.100                  ├────────┤

│                                                          │                                                    │    2   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Окончание таблицы, см. начало

┌────┬───┬────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│Фор-│Зо-│Поз.│     Обозначение      │ Наименование  │           Кол. на исполнение ГОСТ 8484-82.100 -            │При- │

│мат │на │    │                      │               ├─────┬──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┤меча-│

│    │   │    │                      │               │ 20  │  21  │ 22  │ 23  │    │     │     │      │     │     │ ние │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                     Документация                                                      │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.000 PC   │Расход стали   │  Х  │  Х   │  X  │  X  │    │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │ГОСТ 8484-82.100 СБ   │Сборочный      │  Х  │  Х   │  X  │  X  │    │     │     │      │     │     │     │

│    │   │    │                      │чертеж         │     │      │     │     │    │     │     │      │     │     │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                   Сборочные единицы                                                   │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│ А4 │   │ 1. │ГОСТ 8484-82.110  - 20│Сетка          │  1  │      │     │     │    │     │     │      │     │     │     │

│    │   │    │                      │арматурная     │     │      │     │     │    │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 21│               │     │  1   │     │     │    │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 22│               │     │      │  1  │     │    │     │     │      │     │     │     │

├────┼───┼────┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤

│    │   │    │                  - 23│               │     │      │     │  1  │    │     │     │      │     │     │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                       Материал                                                        │

├────┬───┬────┬──────────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤

│    │   │ 2. │                      │Бетон М200, м3 │0,002│0,002 │0,003│0,004│    │     │     │      │     │     │     │

├────┴───┴────┴──────────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                                                                                       │

│                                                          ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┤

│                                                          │                                                    │ Лист  │

│                                                          │                  ГОСТ 8484-82.100                  ├───────┤

│                                                          │                                                    │   3   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                     ┌─────────────────────────────────────────────────┤

│                     │               ГОСТ 8484-82.100 CБ               │

│                     ├───────────────────────┬────────┬───────┬────────┤

│                     │                       │ Стадия │ Масса │Масштаб │

│                     │                       ├────────┼───────┼────────┤

│                     │   Подоконная плита    │        │  См.  │        │

│                     │                       │   Р    │таблицу│   -    │

│                     ├───────────────────────┼────────┴─┬─────┴────────┤

│                     │                       │  Лист 1  │   Листов 2   │

└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┘

"Подоконная плита"

┌────────────────┬──────────────────┬───────┬───────────────┬───────────┐

│  Обозначение   │      Марка       │ Рис.  │  Размеры, мм  │Справочная │

│                │                  │       ├───────┬───────┤   масса   │

│                │                  │       │   l   │   b   │ плиты, кг │

├────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤

│ГОСТ 8484-82.100│    ПО 8.20.35    │   1   │  820  │  200  │    14     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 01│    ПО 8.25.35    │       │       │  250  │    18     │

├────────────────┼──────────────────┤       ├───────┼───────┼───────────┤

│            - 02│   ПО 12.15.35    │       │ 1210  │  150  │    16     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 03│   ПО 12.20.35    │       │       │  200  │    21     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 04│   ПО 12.25.35    │       │       │  250  │    26     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 05│   ПО 12.30.35    │       │       │  300  │    32     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 06│   ПО 12.40.35    │       │       │  400  │    42     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 07│   ПО 12.50.35    │       │       │  500  │    53     │

├────────────────┼──────────────────┤       ├───────┼───────┼───────────┤

│            - 08│   ПО 18.15.35    │       │ 1820  │  150  │    24     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 09│   ПО 18.20.35    │       │       │  200  │    32     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 10│   ПО 18.25.35    │       │       │  250  │    40     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 11│   ПО 18.30.35    │       │       │  300  │    48     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 12│   ПО 18.40.35    │       │       │  400  │    63     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 13│   ПО 18.50.35    │       │       │  500  │    80     │

├────────────────┼──────────────────┤       ├───────┼───────┼───────────┤

│            - 14│   ПО 20.15.35    │       │ 2020  │  150  │    26     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 15│   ПО 20.20.35    │       │       │  200  │    35     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 16│   ПО 20.25.35    │       │       │  250  │    44     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 17│   ПО 20.30.35    │       │       │  300  │    53     │

├────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤

│            - 18│    ПО 3.10.35    │   2   │  300  │  100  │     3     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 19│    ПО 3.15.35    │       │       │  150  │     4     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 20│    ПО 3.20.35    │       │       │  200  │     5     │

├────────────────┼──────────────────┤       ├───────┼───────┼───────────┤

│            - 21│    ПО 5.10.35    │       │  500  │  100  │     4     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 22│    ПО 5.15.35    │       │       │  150  │     7     │

├────────────────┼──────────────────┤       │       ├───────┼───────────┤

│            - 23│    ПО 5.20.35    │       │       │  200  │     9     │

├────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┤

│1. Подоконные плиты ПО3 и ПО5  (рис.2)  устанавливать  в  зазоре  между│

│колонной и окном при ленточном остеклении, а  также  между   колонной и│

│стеной при стенах из металлических панелей.                            │

│2. Марки плит даны без указания вида лицевой поверхности и типа бетона │

│                     ┌─────────────────────────────────────────┬───────┤

│                     │                                         │ Лист  │

│                     │           ГОСТ 8484-82.100 CБ           ├───────┤

│                     │                                         │   2   │

└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘

┌───┬────┬────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐

│Фо-│Зона│Поз.│     Обозначение     │     Наименование     │Кол. │Приме-│

│рма│    │    │                     │                      │     │чание │

│ т │    │    │                     │                      │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │   ГОСТ 8484-82.110   │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111     │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=800  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 5464-82.112     │D     3     вр      I;│  4  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=180  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-01  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111     │D     3     вр      I;│  3  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=800  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-01  │To же l=230           │  4  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-02  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-01  │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-02  │То же l=130           │  6  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-03  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484 -82.111-01 │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112     │To же l=180           │  6  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-04  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-01  │D     3     вр      I;│  3  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-01  │То же,  l=230         │  6  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-05  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-01  │D     3     вр      I;│  3  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-03  │То же l=280           │  6  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-06  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-01  │D     3     вр      I;│  4  │0,3 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-04  │То же l=380           │  6  │0,2 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-07  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-01  │D     3     вр      I;│  5  │0,4 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1190 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-05  │То же l=480           │  6  │0,1 кг│

├───┴────┴────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────┴──────┤

│                                                                       │

│                  ┌────────────────────────────────────────────────────┤

│                  │                  ГОСТ 8484-82.110                  │

│                  ├─────────────────────────┬────────┬──────────┬──────┤

│                  │                         │ Стадия │   Лист   │Листов│

│                  │    Сетка арматурная     ├────────┼──────────┼──────┤

│                  │                         │   Р    │    1     │  3   │

│                  │      Спецификация       ├────────┴──────────┴──────┤

│                  │                         │                          │

└──────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘

┌───┬────┬────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐

│Фо-│Зона│Поз.│     Обозначение     │     Наименование     │Кол. │Приме-│

│рма│    │    │                     │                      │     │чание │

│ т │    │    │                     │                      │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-08  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-02  │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 5464-82.112-02  │То же l=130           │  8  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-09  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-02  │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112     │To же l=180           │  8  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-10  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-02  │D     3     вр      I;│  3  │0,3 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-01  │То же l=230           │  8  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-11  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484 -82.111-01 │D     3     вр      I;│  3  │0,3 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-03  │To же l=280           │  8  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-12  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-02  │D     3     вр      I;│  4  │0,4 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-04  │То же l=380           │  8  │0,2 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-13  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-02  │D     3     вр      I;│  5  │0,5 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=1800 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-05  │То же l=480           │  8  │0,2 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-14  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-03  │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=2000 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-02  │То же l=130           │  9  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-15  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-03  │D     3     вр      I;│  2  │0,2 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=2000 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112     │То же l=180           │  9  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-16  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-03  │D     3     вр      I;│  3  │0,3 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=2000 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-01  │То же l=230           │  9  │0,1 кг│

├───┴────┴────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────┴──────┤

│                                                                       │

│                  ┌─────────────────────────────────────────────┬──────┤

│                  │                                             │ Лист │

│                  │              ГОСТ 8484-82.110               ├──────┤

│                  │                                             │  2   │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───┬────┬────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐

│Фо-│Зона│Поз.│     Обозначение     │     Наименование     │Кол. │Приме-│

│рма│    │    │                     │                      │     │чание │

│ т │    │    │                     │                      │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-17  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-03  │D     3     вр      I;│  3  │0,3 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=2000 │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 5464-82.112-03  │То же l=280           │  9  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-18  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-04  │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=290  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-07  │To же l=90            │  2  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-19  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-04  │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=290  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-06  │То же l=140           │  2  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-20  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484 -82.111-04 │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=290  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112     │To же l=180           │  2  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-21  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-05  │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=480  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-07  │То же,  l=90          │  3  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-22  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-05  │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=480  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112-06  │То же l=140           │  3  │0,1 кг│

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│   │    │    │                     │ ГОСТ 8484-82.110-23  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 1  │ГОСТ 8484-82.111-05  │D     3     вр      I;│  2  │0,1 кг│

│   │    │    │                     │ТУ14-4-659-75; l=480  │     │      │

├───┼────┼────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤

│Б.4│    │ 2  │ГОСТ 8484-82.112     │То же l=180           │  3  │0,1 кг│

├───┴────┴────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────┴──────┤

│                                                                       │

│                  ┌─────────────────────────────────────────────┬──────┤

│                  │                                             │ Лист │

│                  │              ГОСТ 8484-82.110               ├──────┤

│                  │                                             │  3   │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                     ┌─────────────────────────────────────────────────┤

│                     │                                                 │

│                     │               ГОСТ 8484-82.110 CБ               │

│                     │                                                 │

│                     ├───────────────────────┬────────┬───────┬────────┤

│                     │                       │ Стадия │ Масса │Масштаб │

│                     │                       ├────────┼───────┼────────┤

│                     │   Сетка арматурная    │        │  См.  │        │

│                     │                       │   Р    │таблицу│   -    │

│                     │                       ├────────┴─┬─────┴────────┤

│                     │                       │  Лист 1  │   Листов 2   │

└─────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────────┘

"Сетка арматурная"

┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│     Обозначение      │      Размеры, мм       │ n_1 │ n_2 │Рис. │Мас- │

│                            │                  │     │     │     │ са, │

│                      ├─────┬──────┬─────┬─────┤     │     │     │ кг  │

│                      │  l  │  a   │  b  │  с  │     │     │     │     │

├──────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ГОСТ 8484-82.110      │ 800 │ 150  │ 180 │     │  1  │  1  │     │ 0,2 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 01 │     │      │ 230 │     │     │  2  │     │ 0,3 │

├──────────────────────┼─────┼──────┼─────┤     ├─────┼─────┤     ├─────┤

│                 - 02 │     │      │ 130 │     │     │  1  │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 03 │1190 │ 200  │ 180 │     │  3  │     │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 04 │     │      │ 230 │     │     │  2  │     │ 0,3 │

│                      │     │      │     │     │     │     │  1  │     │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 05 │     │      │ 160 │     │     │     │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 06 │     │      │ 380 │     │     │  3  │     │ 0,5 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 07 │     │      │ 480 │     │     │  4  │     │ 0,6 │

├──────────────────────┼─────┼──────┼─────┤     ├─────┼─────┤     ├─────┤

│                 - 08 │     │      │ 130 │     │     │  1  │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 09 │1800 │ 250  │ 180 │     │  5  │     │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 10 │     │      │ 230 │     │     │  2  │     │ 0,4 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 11 │     │      │ 280 │     │     │     │     │ 0,4 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 12 │     │      │ 380 │     │     │  3  │     │ 0,6 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 13 │     │      │ 480 │     │     │  4  │     │ 0,7 │

├──────────────────────┼─────┼──────┼─────┤     ├─────┼─────┤     ├─────┤

│                 - 14 │     │      │ 130 │     │     │  1  │     │ 0,3 │

│                      │2000 │ 200  │     │     │  6  │     │     │     │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 15 │     │      │ 180 │     │     │     │     │ 0,3 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     ├─────┤     ├─────┤

│                 - 16 │     │      │ 230 │     │     │  2  │     │ 0,4 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┤     │     │     │     ├─────┤

│                 - 17 │     │      │ 280 │     │     │     │     │ 0,4 │

├──────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│                 - 18 │     │      │  90 │  50 │     │     │     │ 0,2 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┼─────┤     │     │  2  ├─────┤

│                 - 19 │  -  │  -   │ 140 │ 100 │  -  │  -  │     │ 0,2 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┼─────┤     │     │     ├─────┤

│                 - 20 │     │      │ 180 │ 150 │     │     │     │ 0,2 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┼─────┤     │     ├─────┼─────┤

│                 - 21 │     │      │  90 │  50 │     │     │     │ 0,2 │

│                      │     │      │     │     │     │     │  3  │     │

├──────────────────────┤     │      ├─────┼─────┤     │     │     ├─────┤

│                 - 22 │     │      │ 140 │ 100 │     │     │     │ 0,2 │

├──────────────────────┤     │      ├─────┼─────┤     │     │     ├─────┤

│                 - 23 │     │      │ 180 │ 150 │     │     │     │ 0,2 │

├──────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                                       │

│                ┌────────────────────────────────────────────────┬─────┤

│                │                                                │Лист │

│                │              ГОСТ 8484-82.110 СБ               ├─────┤

│                │                                                │  2  │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┘

Приложение 2

Справочное

# Схема установки подоконных плит в плане

а) Стены из железобетонных панелей, блоков в кирпича при ширине оконного проема:

# Черт.1

"Чертеж 1"

# Черт.2

"Чертеж 2"

# Черт.3

"Чертеж 3"

1. Заполнение проемов условно не показано.

2. Сечение 1-1 см. на черт.9.

# Черт.4

"Чертеж 4"

# Черт.5

"Чертеж 5"

1. Заполнение проемов условно не показано.

2. Сечение 1-1 см. на черт.9.

б) Стены из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана с опиранием их на цокольные железнобетонные панели при ширине оконного проема:

# Черт.6

"Чертеж 6"

# Черт.7

"Чертеж 7"

# Черт.8

"Чертеж 8"

Сечения 2-2 и 3-3 см на черт.10 и 11.

# Черт.9

"Чертеж 9"

1. Значения буквенных размеров см. в табл.1.

2. Размер в скобках на рис.4 для ширины брусков коробки 124 мм.

Таблица 1

┌─────┬───────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬─────────────┐

│Рис. │  Вид остекления   │  а   │   b    │   с   │   d   │ Примечание  │

├─────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│  1  │Одинарное          │ 200  │  250   │  110  │  140  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 250  │  300   │  110  │  190  │             │

├─────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 250  │  150   │  80   │  70*  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 300  │  200   │  80   │  120  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 380  │  300   │  100  │  200  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│  2  │Двойное            │ 400  │  300   │  80   │  220  │      -      │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 500  │  400   │  80   │  320  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 510  │  400   │  70   │  330  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 640  │  500   │  40   │  460  │             │

├─────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 200  │  200   │  70   │  130  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 250  │  250   │  70   │  180  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 300  │  300   │  70   │  230  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│  3  │Одинарное       или│ 380  │  400   │  90   │  310  │      -      │

│     │двойное            ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 400  │  400   │  70   │  330  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 500  │  500   │  70   │  430  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 510  │  500   │  60   │  440  │             │

├─────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│     │                   │ 250  │  200   │  95   │  105  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤ Для окон с  │

│     │                   │ 300  │  250   │  95   │  155  │   шириной   │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤   брусков   │

│     │                   │ 380  │  300   │  65   │  235  │коробки 94 мм│

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 400  │  300   │  45   │  255  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 500  │  500   │  145  │  355  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 510  │  500   │  135  │  365  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┼─────────────┤

│  4  │Одинарное       или│ 250  │  150   │  75   │  75*  │             │

│     │двойное            ├──────┼────────┼───────┼───────┤ Для окон с  │

│     │                   │ 300  │  200   │  75   │  125  │   шириной   │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤   брусков   │

│     │                   │ 380  │  300   │  95   │  205  │ коробки 124 │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤     мм      │

│     │                   │ 400  │  300   │  75   │  225  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 500  │  400   │  65   │  335  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 510  │  400   │  65   │  335  │             │

│     │                   ├──────┼────────┼───────┼───────┤             │

│     │                   │ 640  │  500   │  35   │  465  │             │

└─────┴───────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴─────────────┘

______________________________

* В местах стыков подоконных плит предусматриваются кронштейны по чертежам узлов окон.

# Черт.10

"Чертеж 10"

# Черт.11

"Чертеж 11"

Таблица 2

# К сечению 2-2

мм

┌──────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│   Толщина панелей    │     а      │     b     │     с     │     d     │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         46,6         │   128,6    │    200    │     60    │    140    │

│                      │            ├───────────┼───────────┤           │

│                      │            │    250    │    110    │           │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         61,6         │   143,6    │    250    │     80    │    170    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         81,6         │   163,6    │    250    │     70    │    180    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│         91,6         │   173,6    │    250    │     60    │    190    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│           50         │     132    │    250    │     90    │    160    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│           80         │     162    │    250    │     70    │    180    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│          100         │     182    │    300    │     95    │    205    │

└──────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 3

# К сечению 3-3

мм

┌──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│   Толщина панелей    │       b        │       c       │       d       │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│         46,6         │      200       │       60      │      140      │

│                      ├────────────────┼───────────────┤               │

│                      │      250       │      110      │               │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│         61,6         │      200       │       80      │      120      │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│         91,6         │      200       │       60      │      140      │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│         81,6         │      200       │       70      │      130      │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│           50         │      200       │       90      │      110      │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│           80         │      200       │       70      │      130      │

├──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│          100         │      200       │       95      │      105      │

└──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘